Wymagania dla średniego samochodu ratownictwa technicznego (z HDS)

| L.p. | Wyszczególnienie | Minimalne wymagania | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 i 3 poprzez skreślenie odpowiednio spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne. |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 128) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2017, Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2017 poz. 450) norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwa zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE należy przedstawić najpóźniej podczas odbioru techniczno-jakościowego. Badanie UDT dla żurawia wraz z wymaganą dokumentacją zostanie dostarczone najpóźniej podczas odbioru techniczno-jakościowego. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla pojazdu, którego konstrukcja musi zapewnić możliwość zamontowania sprzętu ratowniczego zgodnie z wymaganiami załącznika nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”. Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn.zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla pojazdu i sprzętu. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): M (średnia). Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona). |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, z późniejszymi zmianami. Konkretne numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Kabina i zabudowa winny być w kolorze czerwonym (RAL 3000), błotniki i zderzaki w kolorze biały, podwozie (rama) w kolorze czarnym lub zbliżonym. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Zabudowa wykonana może być wyłącznie z następujących materiałów: stal nierdzewna, aluminium i jego stopy, materiały kompozytowe i tworzywa sztuczne. Po obu stronach pojazdu, wzdłuż zabudowy, należy zamontować stopnie robocze ułatwiające ratownikom zdejmowanie wyposażenia z pojazdu. Podesty robocze (w tym uchylne) o szerokości mniejszej bądź równej 550 mm muszą być tak skonstruowane aby wytrzymywały obciążenie min 140 kg. Podesty większe niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min 280 kg. Podesty zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, zamkiem oraz dwoma siłownikami hydraulicznymi przed gwałtownym opadaniem. Zamki (systemy zamykania) podestów umożliwiających dostęp do skrytek, wzmocnione w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę innego bardziej ergonomicznego rozwiązania, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę szerokości podestów, jak również sposobu ich wykonania (wymaga to bezwzględnie zgody Zamawiającego). Podesty robocze wyposażone w pulsacyjne oświetlenie ostrzegawcze LED koloru żółtego, włączające się automatycznie po otwarciu podestu. Na każdym podeście należy zamontować po dwie lampki ostrzegawcze, w skrajnych zewnętrznych częściach podestów. Oświetlenie wykonane w taki sposób, aby nie zachodziło ryzyko jego uszkodzenia, podczas normalnej eksploatacji pojazdu. Dostarczony sprzęt zostanie zamontowany z uwzględnieniem ergonomii i funkcjonalności. Rozmieszczenie i sposób zamocowania sprzętu zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Wymagania minimalne dla pojazdu i sprzętu (o ile nie zostały określone) należy odnosić się do standardu wyposażenia samochodu specjalnego typu SRt Edycja II w załączniku nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Wykonawca w ramach dostawy, dostarczy wszystkie niezbędne wymagane dokumenty do zarejestrowania pojazdu jako specjalny pożarniczy. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Podwozie, kabina, zabudowa. |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wcześniejszy niż 2018, silnik, i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, które należy dołączyć do oferty. W załączonym świadectwie homologacji wskazać parametry dotyczące zaproponowanego podwozia. | Rok 2018 lub 2019 Parametr oceniany | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji……… |
|  | Układ napędowy 4 x 4. (Zamawiający dopuszcza stały napęd na wszystkie osie lub rozłączany). Blokady mechanizmów różnicowych w mostach napędowych, blokada mechanizmu różnicowego między osiowego. Wzmocnione zawieszenie w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. Oś tylna z kołami bliźniaczymi. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych. Ogumienie o nośności dostosowanej do nacisku koła (przy pełnym obciążeniu pojazdu) oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu z pełnym wyposażeniem. Wartość ciśnienia powietrza w ogumieniu należy trwale oznaczyć nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone poza pojazdem, zamocowane w sposób umożliwiający 1-osobową obsługę przy zdejmowaniu oraz zakładaniu. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, z turbodoładowaniem, spełniający normy emisji spalin nie m niej niż Euro 6. Moc maksymalna silnika (minimum 210 kW). W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue) nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. | Min 210 kW Parametr oceniany | Podać rodzaj, typ i model silnika oraz moc w kW…………….. spełnia/nie spełnia |
|  | Automatyczna skrzynia biegów. |  | Podać rodzaj, typ i model spełnia/nie spełnia |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas pracy. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Wylot rury wydechowej spalin silnika umożliwiający podłączenie wyciągu spalin, wyprowadzony z lewej strony pojazdu na równi z boczną krawędzią pojazdu. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Układ hamulcowy pojazdu powinien być wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania oraz układ stabilizujący tor jazdy samochodu. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Pojazd wyposażony po dwa zaczepy typu „szekla” z przodu i tyłu. Każdy zaczep musi wytrzymać obciążenie minimum 100 kN. | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Z tyłu, pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy typu 40, wg PN-92/S-48023 posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa, instalację elektryczną i pneumatyczną do holowania przyczepy o minimalnej DMC 8,0 ton, wyposażonej w system ABS. | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu. | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Prędkość maksymalna pojazdu ograniczona, nie mniej niż 100 km/h (bez tachografu – jedynie licznik prędkości i kilometrów). | 100 km/h | spełnia/nie spełnia |
|  | Kabina 3-osobowa, 2-drzwiowa, wyposażona w klimatyzację oraz niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, niezależnie od wartości temperatury zewnętrznej. Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki i pasy. Fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Przestrzeń za fotelami o głębokości minimum 450 mm, przystosowana do przewozu uzbrojenia osobistego, umundurowania, sprzętu łączności i oświetleniowego. Odległość między siedziskiem a wewnętrzną stroną dachu kabiny powinna wynosić co najmniej 1050 mm (dla miejsca środkowego dopuszcza się min. 950 mm). Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne w przedmiotowym zakresie, zaproponowane przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia. Siedzenia pokryte materiałem o wzmocnionej odporności na rozdarcie i ścieranie. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne Motorola DM 4601 lub równoważny. Radiotelefon zasilany z zamontowanej przetwornicy napięcia 24/12V. Ukompletowanie zestawu: zespół N/O, podstawa montażowa, mikrofon z klawiaturą DTMF, antena 1/4 fali, odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O, kabel zasilania DC min. 7 m długości, zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego z odległości min. 5 m, moduł łączności do przedziału autopompy. komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Antena wyposażona w element elastyczny – sprężynę oraz przegub zabezpieczany „motylkiem” umożliwiający położenie anteny – promiennika wzdłuż dachu kabiny. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | W kabinie pojazdu zamocowanych 3 ładowarki z radiotelefonami przenośnymi o parametrach; W kabinie kierowcy należy zmontować 3 kpl. radiotelefonów przenośnych typu Motorola DP 4601 lub równoważnych, zasilanych z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania w zakresie 11-35 V prądu stałego wraz z samochodowymi ładowarkami, zapewniającymi: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem łatwo dostępnym przy ładowarkach. Radiotelefony przenośne muszą spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr I z 2009 r.. poz. 16). dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz.. Dedykowany mikrofonogłośnik w wykonaniu IP-57. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem ładowarek samochodowych. Ukompletowanie zestawu: zespół N/O - 1 szt. akumulator Litowo-Jonowy minimum 2250 mAh (dedykowane przez producenta zespołu N/O) - 2 szt., antena - zakres częstotliwości pracy 146 - 162 MHz. długość min. 15 cm - 1 szt., mikrofono-głośnik w wykonaniu IP-57 - 1 szt., klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) - 1 szt., ładowarka stacjonarna 230V- 1 szt., specjalizowana ładowarka przewoźna dedykowana do montażu w pojeździe o napięciu zasilania w zakresie 11-35 V prądu stałego - 1 szt., komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu nasobnego. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Wszystkie radiotelefony zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. Z radiotelefonami należy dostarczyć oprogramowanie wraz z okablowaniem umożliwiającym programowanie radiotelefonów przewoźnych i przenośnych. | 3 kpl. | Podać producenta, typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę tzw. szybką, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania min. 3 radiotelefonów opisanych w punkcie 2.16, poza pojazdem. | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamocowane 3 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami elektrycznymi kątowymi w wykonaniu EX. Latarka o wadze nie większej niż 0,6 kg (waga liczona z akumulatorem) wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 3,5godz. a w trybie oszczędnym nie mniej niż 13 godz., przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 50% trybu wysokiej mocy. Moc świecenia nie mniejsza niż 170 lumenów. Latarka wyposażona w klips umożliwiający zaczepienie latarki na elementach umundurowania strażaka. W zestawie ładowarka 230V, IP nie mniejsze niż 65. | 3 kpl. | Podać producenta, typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3300 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań). | Max. 3300 mm | spełnia/nie spełnia |
|  | Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250mm. Należy podać konkretną wartość dla oferowanego podwozia. | Min. 250mm | spełnia/nie spełnia |
|  | Na desce rozdzielczej w kabinie sygnalizacja świetlna włączonych przystawek oraz wysuniętego masztu oświetleniowego. Włączniki załączające przystawki odbioru mocy zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. Kabina wyposażona w sygnalizację otwarcia skrytek. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Sterowane i podgrzewane elektrycznie lusterka boczne główne, pozostałe lusterka min. podgrzewane elektrycznie (dopuszcza się zaoferowanie lusterka krawężnikowego prawego i dojazdowego przedniego bez podgrzewania elektrycznego). Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Światła do jazdy dziennej. |  |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowane urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Belka świetlna montowana na dachu kabiny. Długość belki nie mniejsza niż 1400mm, pokrywa górna belki wykonana w kolorze niebieskim. Belka wyposażona w minimum 4 moduły narożne wyposażone w minimum 6 źródeł światła LED oraz minimum 6 modułów przednich wyposażonych w minimum 3 źródła światła LED, kolor świecenia wszystkich modułów - niebieski. Belka wyposażona w centralny układ zasilania modułów (każdy moduł zasilany osobno) oraz powinna umożliwiać w przyszłości rozbudowę belki o dodatkowe moduły LED. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych wyposażone w kontrolę poziomu głośności. Urządzenie sterowane pilotem umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 3 dźwięki modulowane przez klakson. Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie w zakresie od 100 do 115 dB, (mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni na której stoi pojazd). Wartość ciśnienia akustycznego w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej maksymalnie 85 dB (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem „AIR-HORN”). Dodatkowo pojazd wyposażony w dźwięk typu AIR-HORN. Moc generatora sygnału akustycznego i głośników (minimum dwóch) nie mniejsza niż 200W. Głośniki wykonane w stopniu ochrony nie mniejszej niż IP56. Sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem, zlokalizowanymi po stronie kierowcy oraz dowódcy, Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED z przodu pojazdu (na masce silnika). Lampy (każda) wyposażone w minimum 4 ledy. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED (wyposażone w min. 4 diody LED każda), zamontowane na każdym boku pojazdu. Z tyłu pojazdu belka zespolona posiadająca żółte lampy tworzące falę świetlną (służy do wskazywania kierunku omijania samochodu podczas akcji w warunkach drogowych) wraz sterownikiem do obsługi. Fala świetlna wykonana w technologii LED. Belka świetlna oraz lampa tylna zabezpieczona przed uszkodzeniem kloszy. Lampa z tyłu pojazdu niebieska, wykonana w technologii LED. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik, tylnej niebieskiej lampy alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2. Dodatkowe światła tylne zespolone (światło pozycyjne, stop i kierunkowskaz), działające jednocześnie ze światłami tylnymi pojazdu, umieszczone na tylnej ścianie zabudowy w górnej jej części – wykonane w technologii LED, | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, wyposażony w oświetlenie przestrzeni roboczej. Na dachu zamontowane uchwyty na sprzęt nie powodujące przemieszczania się sprzętu podczas jazdy, oraz wykonana z materiałów odpornych na korozję. Skrzynie na sprzęt z oświetleniem jej wnętrza. Pojazd należy wyposażyć w drabinę wejściową na dach wg wybranego rozwiązania. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Instalacja elektryczna 24V, jednoprzewodowa. Moc alternatora min. 2400W i pojemność akumulatorów min. 180Ah każdy, musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230V, oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12 V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu pracy 12 V. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację włączonego biegu wstecznego dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) i świetlną (dodatkowy reflektor o mocy min. 70 W) oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych występujących na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor (z obrazem kolorowym) przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Samochód musi być wyposażony w urządzenie systemu lokalizacji pojazdu w oparciu o technologię GSM/GPRS wraz z graficznym dotykowym terminalem statusów o przekątnej ekranu min. 7" (zamontowane na podszybiu w środkowej części z możliwością dostępu przez kierowcę i dowódcę) z funkcją nawigacji (tj. wgranym programem nawigacyjnym z trzyletnią subskrypcją podkładów mapowych) umożliwiający integrację z posiadanym systemem lokalizacji i oprogramowaniem operacyjnym SWD-PSP (System pozycjonowania pojazdu - lokalizacji pojazdów w oparciu o serwer lokalny firmy ELTE GPS z Krakowa wraz z automatyczną nawigacją /Automapa licencja 24 miesiące/ i licencją do modułu SWD-ST wersja 2.5 firmy ABAKUS z Bielska Białej). Przed odbiorem końcowym Wykonawca uruchomi system lokalizacji pojazdu w oparciu o kratę SIM dostarczoną przez Użytkownika oraz aktualizację pozostałego oprogramowania umożliwiającą współpracę z aktualną wersją systemów AVL oraz SWD. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850mm od poziomu obsługi. Podesty umożliwiające dostęp do skrytek nie mogą być płytsze niż 550mm. Podesty wyposażone w siłowniki gazowe. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami kroplo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w rurowe uchwyty oraz zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, skrytek. Wewnątrz skrytek zamocowane półki umożliwiające ich regulację w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich przestrzeni. Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. Konstrukcja półek, szuflad przystosowana do obciążeń związanych z przewożonym sprzętem. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek widoczna i czytelna z miejsca kierowcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę bardziej ergonomicznego rozwiązania wykonania zamykania skrytek Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie (za zgodą i na podstawie zatwierdzonej koncepcji wykonania zabudowy przez Zamawiającego). Poszczególne skrytki powinny posiadać spis jaki rodzaj sprzętu w nich się znajduje. Dopuszcza się stosowanie piktogramów. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i podestów umożliwiających dostęp do skrytek, wzmocnione w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED – minimum 4 reflektorami na każdy bok pojazdu, oraz dodatkowe oświetlenie pola pracy żurawia hydraulicznego w technologii LED. Wyłącznik oświetlenia pola pracy w kabinie i skrytce z pulpitem sterowniczym agregatu prądotwórczego. Wyłączniki wyposażone w trwały opis. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę bardziej funkcjonalnego rozwiązania Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie (za zgodą i na podstawie zatwierdzonej koncepcji wykonania zabudowy przez Zamawiającego). |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Żuraw i wyposażenie. |
|  | Żuraw hydrauliczny zamontowany z tyłu. Obrót żurawia wokół osi pionowej – min. 400o. Napęd pompy hydraulicznej od silnika pojazdu. Podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Maksymalny moment udźwigu. | min. 90 kNm | spełnia/nie spełnia |
|  | Udźwig przy wysięgu maksymalnym. | min. 1000 kg –Parametr oceniany | Podać udźwig przy maksymalnym wysięgu…………….. spełnia/nie spełnia |
|  | Maksymalny wysięg żurawia nie mniej niż 6m. | min. 6 m | Podać maksymalny wysięg. spełnia/nie spełnia |
|  | Na końcu wysięgnika zamontowany hak oraz głowica ze zbloczem do wciągarki linowej. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Żuraw wyposażony we wciągarkę linową. Lina zakończona kauszą i hakiem. Siła wciągarki liczona dla 1 warstwy. Wciągarka wyposażona w urządzenie do układania liny na bębnie. | min. 10 kN | spełnia/nie spełnia |
|  | Długość całkowita liny na bębnie wciągarki. | min. 30 m | spełnia/nie spełnia |
|  | Sterowanie żurawiem i wciągarką bezprzewodowe za pomocą pulpitu przenośnego, z odległości min. 30 m, z układem dźwigni w jednakowej sekwencji poziomej jak przy żurawiu. Pulpity po obydwu stronach pojazdu, wyposażone w świetlną informację o stanie obciążenia siłowników żurawia, ze sterowaniem awaryjnym za pomocą dźwigni po obu stronach urządzenia. Podświetlone pulpity sterownicze. Układ ogranicznika udźwigu, zabezpieczający przed przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń. Układ wyłączania awaryjnego z wyłącznikami umieszczonymi przy pulpitach sterowniczych. Zasilanie sterownika bezprzewodowego z akumulatorów (minimum 2 szt. akumulatorów). Żuraw powinien być odpowiedni dla danego podwozia z zachowaniem warunków stateczności i dopuszczalnych nacisków na osie, uwzględniając jednocześnie optymalne wykorzystanie pojazdu. Powinny być zastosowane systemy aktywnie zmieniające dopuszczalne wartości udźwigu w zależności od stopnia wysuwu wysięgnika, kąta jego wzniosu, kąta obrotu żurawia względem pojazdu. Wszystkie przewody hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne powinny być chronione przed uszkodzeniem (przetarciem, urwaniem itp.) zarówno podczas jazdy, jak i podczas pracy żurawia. Zbiornik oleju hydraulicznego powinien być wyposażony w układ filtrowania powietrza dostającego się do wnętrza poprzez odpowietrznik. Wysięgnik oraz wszystkie elementy wyposażenia żurawia powinny być trwale zabezpieczone i pozostawać na swoim miejscu podczas hamowania awaryjnego lub nagłej zmiany kierunku jazdy. Montaż osprzętu wysięgnikowego powinien być możliwy do przeprowadzenia na terenie pracy żurawia, bez konieczności korzystania z zewnętrznych urządzeń podnoszących lub transportowych. Ruchy robocze wszystkich członów żurawia powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie pola pracy. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia każdego ruchu. Powinna istnieć możliwość bezpiecznego opuszczenia ciężaru i złożenia żurawia w razie awarii napędu. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | W kabinie załogi zainstalowana ładowarka do akumulatorów sterownika bezprzewodowego określonego w punkcie 3.8, zasilana z instalacji samochodu. | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania akumulatorów sterownika bezprzewodowego żurawia, określonego w punkcie 3.8, poza pojazdem. | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Osprzęt do żurawia dostosowany do maksymalnych parametrów udźwigu żurawia: zawiesie łańcuchowe czterocięgnowe z możliwością skracania o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t (przy kącie pracy cięgien w zakresie 45o-60o) i dł. 2 m, nie obniżające parametrów roboczych żurawia – 1 szt.; zawiesie linowe czterocięgnowe o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3 t (przy kącie pracy cięgien w zakresie 45o-60o) i dł. 2 m, zakończone hakami – 1 szt.; zawiesie pasowe dwuwarstwowe o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3 t (przy kącie 0o), dł. 8m, zakończone pełnymi pętlami – 2 szt.; zawiesie pasowe dwuwarstwowe o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t (przy kącie 0o), dł. 8m, zakończone pełnymi pętlami – 2 szt.; zawiesie wężowe o obwodzie zamkniętym z podwójnym rękawem ochronnym oraz dodatkową osłoną ochronną o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3t, dł. 8m – 2 szt.; zawiesie wężowe o obwodzie zamkniętym z podwójnym rękawem ochronnym oraz dodatkową osłoną ochronną o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6t, dł. 8m – 2 szt.; ogniwo stalowe zbiorcze o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t – 2 szt.; szekla Ω o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3 t – 2 szt.; szekla Ω o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t – 2 szt.; osłony kątowe do zawiesi, dostosowane szerokością do zawiesi pasowych i wężowych – 8 szt.; podkłady pod wszystkie podpory stabilizacyjne. | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Wyciągarka. |
|  | Wciągarka samochodowa o napędzie hydraulicznym, zamontowana z przodu w ramie pojazdu. Wyprowadzenie liny do przodu. Wciągarka osłonięta stałą osłoną z materiałów kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych – bez ostrych krawędzi; minimalny promień zaokrągleń nie mniejszy niż 50 mm. Parametry wciągarki: - długość robocza (wysuniętej) liny zakończonej kauszą min. 40 m - maksymalna siła uciągu – min. 70 kN, - nominalne parametry wciągarki powinny być zachowane przy odchyleniu liny od osi wzdłużnej pojazdu do 10°. Wciągarka powinna być wyposażona w urządzenie do układania liny na bębnie. Lina z rdzeniem syntetycznym podwyższającym jej elastyczność. Wciągarka powinna być zamontowana zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych celem zamontowania wciągarki, powinno być uzgodnione z producentem podwozia. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono, na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka musi być zgodna z normą PN EN: 14492-1. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Bezprzewodowy sterownik do zdalnego sterowania pracą wciągarki z odległości min. 50 m. Dodatkowe sterowanie wciągarką z pulpitu sterowniczego stałego lub sterowanie przewodowe. Awaryjne wyłączanie wciągarki powinno następować wyłącznikiem awaryjnym umieszczonym na pulpitach sterowniczych. | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | W kabinie załogi zainstalowana ładowarka do akumulatorów sterownika bezprzewodowego, określonego w punkcie 4.2, zasilana z instalacji samochodu. | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, zasilaną z sieci (230 V, do ładowania sterownika bezprzewodowego wciągarki, określonego w punkcie 4.2, poza pojazdem. | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Osprzęt do wciągarki; lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości min. 15 t, dł. min. 10 m – 1 szt.; szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 15 t – 2 szt.; pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min. 15 t (przy kącie 0o), dł. 3 m – 2szt.; krążek zakończony hakiem o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 15 t oraz konstrukcji umożliwiającej szybki montaż liny – 1 szt.; krętlik oczko - szekla o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 15 t – 1 szt.; zblocze do zmiany kierunki ciągnięcia ładunku z pojedynczym kołem linowym min. 15t; zawiesie linowe jednocięgnowe o nośności min. 15 t (przy kącie 0o), dł. 2 m, zakończone pętlami – 1 szt.; kliny pod koła wg DIN 14584, wielkość 2 – 4 szt.; platformy rolkowe do przetaczania ładunków o masie min. 15 t, wraz rolką sterującą – 1 kpl. | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Sprzęt elektryczny, oświetleniowy , sygnalizacyjny. |
|  | Zabudowany w pojeździe generator prądu 3x230/400 V/50Hz, o mocy znamionowej min. 20 KVA, napędzany poprzez przystawkę z silnika pojazdu. Tablica sterownicza generatora umieszczona w pierwszej skrytce za kabiną załogi po prawej stronie. Wyposażenie tablicy sterowniczej min.: przycisk motor START, motor STOP, lampki sygnalizacyjne pracy agregatu; gniazda z uziemieniem: 1 gniazdo 400V 63 A, 1 gniazdo 400V 32A, 2 gniazda 400 V 16A, 2 gniazda 230 V 32 A, 2 gniazda 230V 16A, zabezpieczenia różnicowo-prądowe gniazd dostosowane charakterystykami i typami do pracy sprzętu elektrycznego stanowiącego wyposażenie samochodu. Stopień ochrony gniazd elektrycznych tablicowych IP67 pozostałego osprzętu elektrycznego tablicy min. IP55. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Przenośny agregat prądotwórczy 3x230/400 V napędzany silnikiem spalinowym. Moc znamionowa agregatu min. 6,5kVA. Stopień ochrony min. IP54. Wbudowana tablica rozdzielcza z hermetycznymi gniazdami zasilającymi w wykonaniu min. IP67 (min. 2x230 V i min. 1x400V). Czas pracy agregatu z pełnym zbiornikiem paliwa, przy obciążeniu 75 % mocy znamionowej, minimum 4,5 h. Wszystkie urządzenia elektryczne zasilane napięciem 230V, stanowiące wyposażenie samochodu muszą mieć możliwość podłączenia do gniazd agregatu. Agregat umieszczony na wysuwanej tacy ładunkowej (szufladzie) o nośności dostosowanej do masy agregatu. | 1 szt. | Podać producenta, typ i model, moc. spełnia/nie spełnia |
|  | Maszt do oświetlenia pola pracy, wysuwany pneumatycznie lub hydraulicznie na wysokość min. 6 m od podłoża. Zabudowany w przedziale sprzętowym. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota z przewodem o długości min 2 m. Maszt wyposażony w 6 najaśnic o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 80000 lm. Stopień ochrony masztu i reflektorów minimum IP 55. Reflektory wykonane w technologii LED. Możliwość regulacji obrotu o 360o i pochylania najaśnic. Składanie masztu automatyczne, z dowolnego położenia do pozycji transportowej, realizowane jednym przyciskiem. | 1 kpl. | Podać producenta, typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Przenośny zestaw oświetleniowy IP 67 na statywie o minimalnej wysokości 3 m (po rozłożeniu) z dwoma reflektorami (lub 1 reflektorem) o łącznej wartości strumienia świetlnego nie mniejszej niż 10000 lm. Przedłużacz 230V/AC o minimalnej długości 15 m z rozgałęzieniem stopień ochrony min. IP 67. Dopuszcza się zestaw zasilany z własnej baterii, z możliwością doładowywania z agregatu prądotwórczego w czasie pracy. | 2 kpl. | Podać typ / model. spełnia/nie spełnia |
|  | Przedłużacz elektryczny 400/230V, przewód o długości min. 30 m nawinięty na bębnie z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f). Stopień ochrony IP67, przewód H07RN-F | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Przedłużacz elektryczny 230 V, przewód o długości min. 30 m nawinięty na bębnie z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f). Stopień ochrony IP67. Przewód H07RN-F. | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Niezależny rozdzielacz elektryczny 400 V (wtyk + 3 gniazda). Stopień ochrony IP67. | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Niezależny rozdzielacz elektryczny 230 V (wtyk + 3 gniazda). Stopień ochrony IP67. | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Niezależny rozdzielacz elektryczny 400/230 V (wtyk trójfazowy + 1 gniazdo trójfazowe + 3 gniazda jednofazowe). Stopień ochrony IP67. | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Trójfazowy przemiennik faz (do zmiany kolejności faz). Stopień ochrony IP67. | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) | 4 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Taśma ostrzegawcza (rolka 500m) | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką | 10 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Stożek ostrzegawczy uliczny | 6 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zestaw znaków drogowych i tablic ostrzegawczych z podstawkami. Zawartość zestawu powinna zawierać znaki zgodnie z wymaganiami załącznika nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” poz. 109. | kpl. 1 | spełnia/nie spełnia |
|  | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) | szt. 1 | spełnia/nie spełnia |
|  | Detektor prądu przemiennego | szt. 1 | spełnia/nie spełnia |
|  | Bosak dielektryczny o długości mion. 2,2m | szt. 1 | spełnia/nie spełnia |
|  | Lokalizator zbrojenia , rur, przewodów i pustek w betonie. | szt. 1 | spełnia/nie spełnia |
|  | Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych | szt. 1 | spełnia/nie spełnia |
|  | Miernik wielogazowy do pomiaru stężenia min. 2 gazów toksycznych, tlenu i gazów wybuchowych | szt. 1 | Podać parametry. spełnia/nie spełnia |
|  | Całe wyposażenie elektryczne – przedłużacze, rozdzielnice, gniazda masztów, agregatów, generatora itp. skompletowane w taki sposób aby zastosowane wtyczki zapewniały pełną kompatybilność urządzeń znajdujących się w pojeździe. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Narzędzia ratownicze i pomocnicze |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Zestawy hydrauliczne narzędzi ratowniczych o napędzie spalinowym. Zestawy umieszczony w skrytkach. Wszystkie urządzenia zestawu łączone przy pomocy systemu jednozłącznego. Elementy połączone ze sobą i ułożone w sposób umożliwiający natychmiastowe użycie. Wszystkie elementy zestawu jednego producenta, fabrycznie nowe. Elementy muszą ze sobą współpracować bez żadnych dodatkowych akcesoriów (Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek przeróbek). Skład zestawów i parametry narzędzi określone są w punktach poniżej. |  | spełnia/nie spełnia |
|  | Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy MTO z napędem spalinowym. Możliwość jednoczesnej pracy min. dwóch narzędzi. | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Rozpieracz typu CS | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Nożyce typu CC o zdolności cięcia H | 1 szt. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Cylinder rozpierający typy minimum R120/540 z zestawem końcówek wymiennych min. ( 2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa) –szczegóły zgodnie z wymaganiami załącznika nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” poz. 28. | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Cylinder rozpierający typu minimum R 120/350 z zestawem końcówek wymiennych min. (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa); szczegóły zgodnie z wymaganiami załącznika nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” poz. 27. | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Cylinder rozpierający typu minimum R120/250 z zestawem końcówek wymiennych min. (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa, 1 przedłużka o długości 150 mm); szczegóły zgodnie z wymaganiami załącznika nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” poz. 26. | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o napędzie spalinowym o masie do 25 kg. | 1 szt. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Nożyco-rozpieracz kombi typu CK o zdolności cięcia H z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe lub zdejmowane końcówki rozpierające, 2 łańcuchy z hakami) | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Nożyce typu BC o zdolności cięcia H | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Rozpieracz typu BS z akcesoriami min. (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami, końcówka do cięcia blach) | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Wspornik kątowy do cylindrów rozpierających | 2 szt. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Nożyco-rozpieracz kombi typu BK o zdolności cięcia minimum E (akumulatorowy) | 1 szt. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 20 m na zwijadle | 2 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Przecinacz do pedałów z pompą ręczną i zestawem węży | 1kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Przecinacz do prętów, lin i kabli z pompą ręczną i zestawem węży | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Klin hydrauliczny z pompą ręczną i zestawem węży | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Podnośnik stopowy hydrauliczny o nośności stopy minimum 95kN z pompą ręczną i zestawem węży | 2 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Podnośnik hydrauliczny o nośności minimum 200 kN, z pompą ręczną i zestawem węży | 2 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Mata pod sprzęt ratowniczy o wymiarach min. 2x1,5m | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
| 7. | Sprzęt pneumatyczny |
|  | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia minimum 5 ton | 2 szt. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia minimum 15 ton | 2 szt. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia minimum 30 ton | 2 szt. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia minimum 40 ton | 2 szt. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia minimum 60 ton | 2 szt. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych z butli sprzężonego powietrza lub kompresora (możliwość napełniania min. 2 poduszek jednocześnie) | 2 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Przewód z zaworem odcinającym do poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych | 6 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia niskociśnieniowa o zdolności podnoszenia minimum 8 ton | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych niskociśnieniowych z butli sprężonego powietrza lub kompresora (możliwość napełniania minimum 2 poduszek jednocześnie) | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności minimum 6 dm3 | 6 szt. | spełnia/nie spełnia |
| 8 | Sprzęt ratowniczy |
|  | Drabina nasadkowa (przęsło) | 4 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Drabina słupkowa | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Platforma ratownicza do prac na małych wysokościach | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Linka strażacka ratownicza | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości minimum 400mm, napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem | 2 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Pilarka ratownicza z łańcuchem widiowym i napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton – minimum po 5 szt.) i ratowniczymi (minimum po 2 szt.). Średnica tarczy minimum 350mm. | 2 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Młot udarowo-obrotowym o napędzie elektrycznym z zestawem końcówek w wykonaniu profesjonalnym (zasilanie ~ 230 V). Energia udaru min. 18 J, maksymalny moment wiercenia, regulowany, min. 200 Nm, wraz z osprzętem min. (system szybkiego mocowania końcówek): - końcówka – szpilka - końcówka – dłuto - końcówka – łopatka - wiertło widiowe (16÷20 mm - wiertło widiowe (22÷26 mm - wiertło widiowe (28÷32 mm - wiertło koronkowe (44÷50 mm | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Wiertarka udarowa o napędzie elektrycznym z zestawem wierteł do stali i betonu w wykonaniu profesjonalnym. Wiertarka z możliwością pracy udarowej o mocy min. 1100 W. Wyposażenie min. - zestaw wierteł do metalu (4÷13 mm (stal wysokogatunkowa) - 1 kpl. - zestaw wierteł do betonu (6÷13 mm (stal wysokogatunkowa z końcówkami widiowymi) – 1 kpl | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Szlifierka kątowa z zestawem tarcz do cięcia betonu i stali (minimum po 5 szt.) w wykonaniu profesjonalnym | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Piła szablasta o napędzie elektrycznym z zestawem brzeszczotów do różnych materiałów (minimum po 2 szt.) w wykonaniu profesjonalnym o skoku min. 30 mm | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
|  | Wciągarka linowa (przenośna) o udźwigu min. 3200 kg z liną o długości min. 20m wraz z akcesoriami | 1 kpl. | Podać typ i model. spełnia/nie spełnia |
| 9. | Wyposażenie indywidualne |
|  | Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu. Zamontowane 3 aparaty oddechowe nadciśnieniowe jednobutlowe Fenzy Aeris TYP II (butle stalowe 6,0 l). Poza aparatami Wykonawca dostarczy i zamontuje 3 szt. masek w pojemnikach plastikowych Fenzy Optipro kompatybilnych z aparatami oraz 3 szt. sygnalizatorów bezruchu. | 3 kpl. | Podać typ i model spełnia/nie spełnia |
|  | Szelki bezpieczeństwa- szczegóły zgodnie z wymaganiami załącznika nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” poz. 8. | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5) | 2 pary | spełnia/nie spełnia |
|  | Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, typ 3 wg (PN-EN 14605+A1) | 3 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Rękawice ochronne chemicznie odporne | 6 par | spełnia/nie spełnia |
|  | Kalosze wysokie chemicznie odporne | 3 pary | spełnia/nie spełnia |
|  | Okulary (gogle) ochronne | 6 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Rękawice ochronne przed zagrożeniami chemicznymi (wg PN-EN 388)- szczegóły zgodnie z wymaganiami załącznika nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” poz. 14. | 6 par | spełnia/nie spełnia |
|  | Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe | 2 pary | spełnia/nie spełnia |
| 10. | Inne wyposażenie |
|  | Bosak lekki | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Bosak podręczny | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 15 mm | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 8 mm | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Młot 10 kg | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Młot 5 kg | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Siekiera 2 kg | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Siekiera 1 kg | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Klucz hydrauliczny typu „Żaba” o regulowanym rozstawie w zakresie min. 0-50mm | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Szpadel | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Łopata | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Szufla | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Widły | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Kilof | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Łom prosty | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Szczotka uliczna szeroka | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Szczotka do zamiatania z długim włosiem | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zbijak do szyb hartowanych | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Nożyce do wycinania szyb klejonych | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Nóż do pasów bezpieczeństwa | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zestaw narzędzi ślusarskich, minimalny skład zestawu określony w wymaganiach załącznika nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” poz. 79. | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym, minimalny skład zestawu określony w wymaganiach załącznika nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” poz. 80. | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN | 4 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN i zakresie roboczym min. 0,6-1 m. m. | 4 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN i zakresie roboczym min. 1 -1,7 m. | 4 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN i zakresie roboczym min. 1,7-3 m. | 4 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zestaw klinów i podkładek do stabilizacji pojazdów, minimalny skład zestawu: 2x klin schodkowy, 4x klin ząbkowany (po dwie różne szerokości), 6x podkładka (po 2 różnej grubości) | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zestaw podkładów i belek- minimalny skład zestawu określony w wymaganiach załącznika nr 13 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” poz. 85. | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zestaw szekli i pęt linowych do wyciągarki hydraulicznej zamontowanej na stałe (zgodnie z poz. 4.5) | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zestaw szekli, zawiesi linowych i łańcuchowych oraz zawiesi taśmowych i wężowych do żurawia (zgodnie z poz. 3.11) | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Szekle o wytrzymałości 100 kN | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa o wytrzymałości min. 30 kN i długości min. 8 m. | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa o wytrzymałości min. 60 kN i długości min. 8 m. | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Osłona na poduszkę powietrzną w pojeździe | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Osłona osoby ratowanej | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
| 11. | Podręczny sprzęt gaśniczy i sorbenty |
|  | Gaśnica przenośna o ilości min. 5 kg lub 6 dm3 | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Koc gaśniczy | 2 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych | 20 kg | spełnia/nie spełnia |
|  | Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór w dm3 ) | 10 dm3 | spełnia/nie spełnia |
| 12. | Sprzęt ratownictwa medycznego i osprzęt pomocniczy |
|  | Zestaw ratownictwa medycznego R-1 | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Nosze podbierakowe | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Nosze sanitarne składane | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Kamizelka KED | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Koc wełniany | 6 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Parawan do zasłaniania ofiar wypadków | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego (rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny dla sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu). | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy (m.in. zestawy narzędzi fabrycznie dołączonych do sprzętu). | 1 kpl. | spełnia/nie spełnia |
|  | Hol sztywny | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
|  | Linka holownicza stalowa | 1 szt. | spełnia/nie spełnia |
| 13. | Minimalny okres gwarancji wynosi 24 m-ce na podwozie i zabudowę z wyposażeniem. | min. 24 m-ce Parametr oceniany | Podać okres gwarancji na podwozie……………………. Podać okres gwarancji na zabudowę z wyposażeniem…………… |